中華民國田徑協會國家級400公尺標準田徑場地認證

現場檢測實施要點

一、「中華民國田徑協會」(以下簡稱本會)依「國際田徑總會」(以下簡稱IAAF）最新國際田徑場地設施手冊、國際田徑規則及國內比賽特殊性，要求選手能在相同條件下競爭為基礎，特建立「國家級400公尺標準田徑場地認證--現場檢測實施要點」(以下簡稱本要點），以確保選手安全及競賽紀錄之公平性。

二、各項固定設備需為IAAF認證之產品，有關設置、規格及劃線，須符合IAAF最新田徑規則及本要點之規定，其材料品質由相關單位負責驗收，非本要點檢查範圍。

三、跑道面層以下隱藏部分(含基礎及結構)，其材料品質由相關單位負責驗收，非本要點檢查範圍。

四、「跑道面層材質」須經IAAF或本會認可之任一實驗室(請洽本會)，依照「IAAF田徑場地設施手冊」之規定進行測試，其「測試報告」須送本會審核。

五、現場檢測範圍

依最新「IAAF國際田徑場地設施手冊」、「國際田徑規則」及「國內比賽特殊性」之規定，流程如下：

（一）礎石確認：礎石安裝完成，檢測礎石距離。

（二）跑道高程及距離確認

1.彎道半圓半徑為36.5m（單心圓）。

2.內水溝及外界石施作完成。

3.瀝青混凝土（AC）鋪設後（含田賽助跑道）。

4.徑賽跑道檢測：自終點線起，沿第一跑道行進方向，每5m檢測並計算內緣石與外界石橫向及縱向傾斜度。

5.田賽助跑道檢測：沿助跑方向，每5m檢測橫向及縱向傾斜度。

（三）完工檢測

1.各項固定設備之設置、規格及劃線

(1)礎石、角石銅片安裝：至少需安裝於CP1、CP2、CP3、A、B、C、D等處。

(2)內緣石：白色。直道可免裝置。

(3)3000mSC（障礙賽）場地

水坑(落地區四周、池底平面及斜面加厚區、欄架柱和水池距離等尺寸)、各活動欄架位置點。

(4)跳高場地

加厚區：寬約4m靠草邊，長約30m靠礎石線二邊。即往終點方向約18m往鏈球方向約12m。

(5)撐竿跳高場地

相關白線、助跑道(寬度、長度、加厚區)、插斗(尺寸、排水孔、四邊平整性)、插斗內緣上方線(1cm × 7m白線)；助跑道兩側以插斗內緣上方線開始，從2.5公尺到5公尺間，每隔0.5公尺需劃出5cm ×10cm白線（在外），從5公尺到18公尺間，每隔1公尺需劃出5cm ×15cm白線（在外）；插斗活動面層需堅固並與助跑道四周密合。

(6)跳遠與三級跳遠場地

相關白線、助跑道(寬度、長度、加厚區)、沙坑一(寬度、長度)、沙坑二(四面邊沿、沙面層及助跑道等水平一致)、排沙溝、起跳板尺寸0.20m(±0.002m)×1.22m(±0.01m)及四邊間隙不超過0.002m（0.2cm）須平整密合、犯規板(黏土或塑膠板尺寸、四邊間隙及平整)、起跳槽四周之上緣金屬應低於起跳板及助跑道平面、活動面層需堅固並和助跑道四周不超過0.002m（0.2cm）密合。

(7)鉛球場地

相關白線、抵趾板(尺寸)、投擲圈(厚度及高度漆白色、直徑、角度、中心點、排水孔位置、積水狀況、地面過滑或粗糙)。

(8)鐵餅、鏈球場地：黑色、白色

相關白線、護籠(高度、寬度、圍網構造、前左右門移動操作點5cm ×5cm黑色)、投擲圈（厚度及高度須漆白色、直徑、角度、中心點、排水孔位置、積水狀況、地面過滑或粗糙）、活動投擲圈(尺寸、面層平整、穩固性)。

(9)標槍場地：黑色、白色

相關白線、助跑道(長度33.5m以上、寬度4m、加厚區8m)、投擲弧線與草皮距離(至少1m)、助跑道二邊線在徑賽跑道上不劃出、助跑道標準距離點（助跑道中心距投擲弧線33.5m處劃5cm ×5cm黑色中心點）、助跑道與第一跑道交叉之內緣石線(5cm白線)、助跑道4m兩側點（10cm ×5cm白色在外）、倒三角形中心點（白色）。

2.跑道劃線(點)及標示：本要點跑道劃線相關規定，係以紅色面層跑道敘述，如為藍色面層跑道，原藍色改為紅色。（除特別規定外，其他均為寬5cm白色標記）。

(1)根據「最新中華民國田徑協會國家級400公尺標準跑道劃線規範」施作。

(2)須精確的劃線，線力求清晰、明顯、平整、左右不突出。

(3)下列項目，須在最外道（第八道）規定線「右前方」以白色漆噴「項目」標記用途（或以標示牌設置於跑道外）。

.60m：在第八道起跑線（因應國內比賽需要）。

.100m：在第八道起跑線。

.200m：在第三道及第八道起跑線。

.400m：在第三道及第八道起跑線。

.800m：在第三道及第八道起跑線。

.1500m：在第八道起跑線。

.3000mSC：在第八道起跑線。

.5000m：在二個起跑線第八道。

.10000m：在二個起跑線第八道。

.100mH：在第八道起跑線，另第三欄架第八道[100mH(3)]及第八欄架第八道[100mH(8)]欄架位置線。

.110mH：在第八道起跑線，另第三欄架第八道[110mH(3)]及第八欄架第八道[110mH(8)]欄架位置線。

.400mH：在第三道及第八道起跑線，另第一欄架至第七欄架的每個笫三道及笫八道欄架位置線[例如400mH(1)，餘此類推]及第九、十欄架的第八道欄架位置線[例如400mH(9)，餘此類推]。

.4×100m：在第三道及第八道起跑線。

.4×400m：在第三道及第八道起跑線。

.2000mSC：在八道線外側起跑點前（規則169、262）。

(4)終點判定輔助線（IAAF未有明確規範）：白色

各跑道在終點線後1m、3m、5m處劃3cm × 80cm白線置中，另2m處劃

3cm × 40cm白線置中。

(5)終點線後1m內，以白色漆噴道次號碼，高度至少為50cm，字體線寬均為5cm，面向終點攝影方向。

(6)終點判定輔助點：黑色

終點線與各跑道線交叉處後緣，白線上須劃2cm × 5cm黑色點。

(7)終點線前緩衝區之距離至少17m，直道虛線不必劃出。

(8)110mH：起跑線前方與彎道交叉區，直道須劃直實線，不必和彎道線連接密合，或劃虛線約30cm長亦可，並在最後線前各道須標出白色道次號碼，高度至少為50cm，字體線寬均為5cm，面向最後線方向。

(9)800m及4400m第二棒「搶道線」：綠色

在第一彎道（角石D處），從第一道右側分道線上起，劃綠色線至第八道右側分道線上。

(10)5000m第二小組「搶道點」：綠色

在第二彎道（角石B處），於第四道右側分道線上劃5cm5cm綠色點。

(11)10000m第二小組「搶道點」：綠色

在第一彎道（角石D處），於第四道右側分道線與搶道線交叉處劃5cm×5cm綠色點。

(12)大隊接力起跑點（起跑線）：黑色

因應國內大隊接力(每人跑100m或200m)比賽之需要，在原4×100m接力第一棒第二道起各道起跑線前，依跑道半圓半徑計算，前移在兩側線上各增劃5cm ×5cm黑色起跑點，比賽前各道以白色或黃色5cm1.22m膠帶黏貼於黑色起跑點上，作為第一棒第二道起各道臨時起跑線。

(13)大隊接力「各道搶道點」：黑色

因應國內大隊接力(每人跑100m或200m)比賽之需要，在第二彎道（角石B約351m處），從第一道右側分道線上起，各道各交叉點增劃5cm ×5cm黑色搶道點標記。

(14)60m「起跑線」：黑色

因應國內60m比賽之需要，從內緣石起至第八道外，劃一5cm黑色線，不壓白線。

(15)徑賽風速測量儀位置點：黑色

距終點線50m處，在第一跑道內緣石2m內，劃正方形10cm× 10cm黑色點。

(16)跑道上設置「活動內緣石」（3000mSC障礙賽水坑在內，其兩側跑道與原徑賽跑道交叉處、標槍助跑道、跳高助跑道），其下方應劃出至少5cm白色弧線。

(17)2000mSC起跑點（水坑在內，在終點線後方；水坑在外，在1500m起跑線後方），從內緣石邊及各道交叉點，劃5cm×5cm黑色點，比賽前各道以白色或黃色5cm膠帶黏貼於黑色起跑點上。

(18)因國內從未舉辦1英哩比賽，故1英哩起跑弧線，可不必劃出。

3.傾斜度檢測

(1)徑賽跑道：

自終點線起，沿第一跑道行進方向，每25m檢測並計算跑道第1道(內緣石外)、第5道(內側分道線外)、及第8道(外側分道線內)橫向及縱向傾斜度。(IAAF規則160.6：橫向傾斜度≦1.0%，縱向傾斜度≦0.1%)

(2)田賽助跑道

撐竿跳高：自插斗前緣起，沿助跑方向每5m檢測並計算助跑道內兩側及中心線橫向及縱向傾斜度。(IAAF規則183.7：橫向傾斜度≦1.0%，最後40m縱向向下傾斜度≦0.1%)

跳遠暨三級跳遠：自沙坑後緣起，沿助跑反方向每5m檢測並計算助跑道內兩側及中心線橫向及縱向傾斜度。(IAAF規則184.2：橫向傾斜度≦1.0%，最後40m縱向向下傾斜度≦0.1%)

標槍：自投擲線後緣起，沿助跑反方向每5m檢測並計算助跑道內兩側及中心線橫向及縱向傾斜度。(IAAF規則187.9：橫向傾斜度≦1.0%，最後20m縱向向下傾斜度≦0.1%)

六、本要點經本會場地設施委員會審議通過後實施，修正時亦同。

# Text boxes

2016.04