中華民國田徑協會國家級400公尺標準田徑場地

再認證實施要點

- 申請時間：於田徑場地原認證期限半年前，向中華民國田徑協會（以下簡稱本會）提出再認證申請。

二、再認證有效期限：原認證期限後3年。

三、再認證費用：新台幣30萬元。

四、通過再認證田徑場地須具備下列條件：

(一)跑道面層材質：需檢附最近IAAF認定之任一實驗室通過之「測

試報告」，或增加整平層(PU 0.2cm)及耐磨層(PU 0.2cm + PU顆粒

0.1~0.5cm)，並全部以原材質或同等級品施工，以求密合不排斥。

(二)跑道面層得依最新「中華民國田徑協會國家級400公尺標準田徑

場地認證－現場檢測實施要點」第五條（三）1、2施作，並於最

近一年內重新劃線(點)及標示。

(三)固定設備包含白色內緣石、水坑欄架、撐竿跳插斗、跳遠及三

級跳遠之跳板、鉛球抵趾板、鏈球和鐵餅護籠以及活動投擲圈等，

若有損耗應進行修繕或更新，並需為IAAF認證之產品。

(四)清理管陰井以維持全場訊號管線及電源功能的正常運作。

(五)清理場地排水溝，達成洩水功能之通暢。

五、申請再認證之田徑場地，本會將先派場地器材委員會檢測委員至該場地會勘，討論場地修繕與更新相關事宜。

六、原認證期限過期，未申請再認證者，本會將不承認各項新紀錄。

# Text boxes

2017.06